## Slide 1
M6 综合演练
M2-M5 统一数据链处理链
数据链软件暑期学校
2026年8月
M2 编解码
M3 航迹
M4 映射
M5 质检

## Slide 2
完整处理流程
1. 解析
OpenSky 状态向量 → 发送方内部记录
→
2. 编码
41字节大端帧 定点量化+标志位
→
3. 解码
校验和+保留位 物理量恢复
→
4. 航迹
target_id分组 timestamp排序
→
5. 映射
统一态势模型 人工核验规则
→
6. 质检
R1-R4规则 告警+质量态势
数据流：raw_states.json / multitime.bin → encoded_messages.bin → decoded CSV → track_table → current_situation → unified_situation.ndjson → alert_log + quality_situation
关键指标
5
OpenSky输入
9
TeachingLink帧
4
编码帧
3
航迹目标
6
统一态势
5
告警

## Slide 3
编解码与持久化
41字节 TeachingLink 帧结构
magic (0x4453)
2B
固定头
version/type
2B
v1/type1
message_length
2B
固定41
message_seq
2B
0-65535回绕
timestamp
4B
Unix秒
target_id
3B
uint24
callsign
8B
ASCII补0
lat/lon_code
6B
22位×2
alt/speed/hdg/vrate
8B
uint16×4
status/validity_flags
2B
标志位
checksum
2B
前39字节和
编解码验证结果
100%
往返通过率
40/40字段
0.50
最大误差比
≤1.0量化单位
全部通过
校验和
4帧checksum一致
通过
保留位检查
lat/lon最高2位=0
正确区分
真实零值
000001全零≠缺失
正确处理
字段缺失
780def speed=null
4条记录
SQLite持久化
state_record表

## Slide 4
航迹、映射与质量保障
航迹分组（M3）
000001
3条
ts 60→120
TEST0001
780abc
3条
ts 60→120
CES1234
780def
3条
ts 60→120
(缺失)
track_sequence_no 从1开始，组内timestamp升序
映射核验（M4）
经纬度颠倒
lat↔lon映射错误
高度偏置遗漏
应为code-1000
bit2语义误判
time_source非time_valid
覆盖不全
补充21条映射
29条正式映射，每条含规则/单位/空值/证据/verified
一致性检查（M5）
R1 POSITION_MISSING
780def lat/lon为空
HIGH
ERROR
R3 DUPLICATE_RECORD
OpenSky与TeachingLink同target_id+ts
MEDIUM
WARNING
显示状态：存在HIGH→ERROR；无HIGH有MEDIUM→WARNING；无告警→NORMAL

## Slide 5
总结与改进
实验成果
• M2: 41字节帧编解码，往返100%通过
• M3: 3目标×3时刻航迹，track_sequence_no连续
• M4: 29条核验映射，修正4类候选错误
• M5: R1-R4规则，5条告警，质量态势合成
• M6: 统一入口，空output可重复运行
关键发现
• 真实零值≠字段缺失（validity_flags区分）
• 字段缺失不阻断航迹关联
• 时间回退≠时间无效
• message_valid仅代表格式校验通过
• 多源同目标会产生重复告警
改进方向
• 多源融合：区分真实重复与多源观测，避免误报DUPLICATE_RECORD
• 实时处理：当前为离线批处理，可扩展为流式增量更新
• 异常恢复：780def lat/lon缺失可结合历史航迹推算
• 安全完整性：message_valid不等于来源可信，需补充认证机制
TeachingLink 为学校自定义教学协议，不对应任何行业标准